## Slide 1
Embedded-Systems-Labor Projekt: Drosselklappe
Beat Fürst
Valerian Weber

## Slide 2
Inhalt
Anforderungen/Features
Programmstruktur
USART und EEPROM
Regelung
Abschluss
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 3
Anforderungen
Positionsmessung über 2 redundante Potentiometer
Ansteuerung über PWM
P-Lageregler (max. zulässige Regelabweichung ±0,1°)
PI-Drehzahlregler
Sollwertvorgabe über Potentiometer (Auflösung 0,1°)
Anzeige des Soll- und Istwerts auf LCD-Display
Grafische Visualisierung am PC
Parametrierung des Reglers vom PV
Inbetriebnahmemodus mit periodisch sprungförmiger Sollwertvorgabe
Dauerhafte Speicherung der Regelparameter
Drahtbrucherkennung

## Slide 4
project_header.h
main.c
USART_functions.c
EEPROM_functions.c
controller_functions.c
lcd_functions.c
USART_functions.h
EEPROM_functions.h
controller_functions.h
lcd_functions.h
int main(void)
{
  // Initialisierung
  // Main loop
  while (1)
  {
  // USART Senden
  // LCD-Display Aktualisierung
}
}
ISR(TIMER2_COMP_vect)
{
  // Istwert Messung mit Drahtbrucherkennung
  // Filter
  // Regelung
  // Sollwert Messung
  // Filter
  // Inbetriebnahme-Modus
}
ISR(USART_RXC_vect)
{
// USART empfangen
}
Programmstruktur

## Slide 5
USART-Schnittstelle
Ermöglicht die beidseitige Kommunikation zwischen µController und PC.
Funktionen:
Senden von Sollposition, Istposition, Positionsabweichung und Duty-Cycle sowie Zwischenwerte des Regelkreises und die aktuellen Parameter an den PC
Visualisierung der Empfangenen Daten am PC
Senden neuer Regelparameter an den µController
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 6
Empfangen Regelparametern
Problematik:
Der Anfang einer Übertragung muss registrierbar sein
Der Code muss schnell genug sein / aufgerufen werden, dass der Receive-Buffer nicht voll wird und Übertragung evtl. Verloren gehen.
Lösung:
Neue Übertragungen triggern den „Receive complete“ Interrupt.
Ein Ringspeicher wird mit den Übertragungen gefüllt
Mit jeder neuen Übertragung wird der Ringspeicher auf den Header durchsucht.
Wenn der Header erkannt wurde, werden die nächsten 3 Übertragungen als Regelparameter interpretiert.
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 7
Empfangen und Senden am PC
Verwendung von Matlab Simulink
Instrument Control Toolbox
Umsetzung auch in Matlab Code möglich
„Serial Configuration“-Block konfiguriert die COM-Schnittstelle
„Serial Send“-Block sendet Daten an µController
„Serial Receive“-Block empfängt Daten vom µController
„Byte Unpack“-Block zieht einen Array von Daten auseinander und kann diese als verschiedene Datentypen interpretieren.
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 9
EEPROM-Speicher
Wenn neue Regelparameter über die USART-Schnittstelle empfangen werden, werden diese im EEPROM-Speicher aktualisiert (eeprom_update_byte(&ee_kP_position, kP_position);) -> verringert die Anzahl an Schreibzyklen und erhöht damit die Lebensdauer
Regelparameter werden bei einem Neustart aus dem EEPROM in der Initialisierung ausgelesen.
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 10
Gesamtaufbau der Regelung
Realisierung der Regelung, Abfolge des Interrupts
Aktuelle Positionsmessung
Gemessene Position Filter übergeben
Position und (vorherige) Sollwertvorgabe in Kaskaden-Regelung
Übergabe der Stellgröße an Timer/Counter 1  PWM
Neue Sollwertbestimmung anhand Poti-Position (ADC  Filter)
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 11
PWM Erzeugung
Anforderungen an PWM:
Min 200 Hz und Haltemoment bei ca. 50% Verhältnis
Indirekt: Genauigkeit für 0,1° Regelung
Umsetzung:
Modus, Clear on Compare Match
TOP-Value bei 2047  mehr als doppelte Auflösung der ADC-Wandlung
Wert in OCR1 bestimmt PWM Verhältnis
Hohe Frequenz für weniger Wärmebildung  1800 Hz Frequenz
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 12
Interrupt Flag Timer/Counter 2
TCCR2 und TIMSK Register:
Force Output Compare und Clear Timer on Compare
Prescaler und OCR2 bestimmen Frequenz
Vorerst Frequenz von 225 Hz, nach Interruptdauermessung 900 Hz
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 13
Interrupt Bestandteile
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 14
ADC Messung
0,1 ° Darstellung über 90°  10 Bit AD-Wandlung nötig
AD-Wandlung:
Port über ADMUX Register wechseln
Messung starten und warten bis diese beendet ist
AD-Wert speichern
Alles für Poti. Nr. 2 wiederholen
Ergebnisse auf Kabelbruch überprüfen
AD-Werte miteinander verrechnen und klug runden
// ADC2
ADMUX &= ~0b1111;
ADMUX |= 0b0010; // PC2
// Measure
ADCSRA |= 1<<ADSC; // Start Conversion
while(ADCSRA&(1<<ADSC)); // Wait for completed conversion (ADSC switches back to 0)
uint16_t AD_value_2 = ADC;
// ADC5
ADMUX &= ~0b1111;
ADMUX |= 0b0101; // PC5
// Measure
ADCSRA |= 1<<ADSC; // Start Conversion
while(ADCSRA&(1<<ADSC)); // Wait for completed conversion (ADSC switches back to 0)
uint16_t AD_value_5 = ADC;
// Open-circuit detection:
check_wire_integrety(AD_value_2, AD_value_5);
AD_value_2 = AD_value_2 - LOW_ADC2;
AD_value_5 = -AD_value_5 + LOW_ADC5;
// Meanvalue and smart rounding:
return (AD_value_2 + AD_value_5 + 1)/2;
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 15
Kabelbruch detektieren
Differenz der ADC-Werte bestimmen
Falls Differenz zu groß oder Limits der möglichen AD Werte überschritten werden  Aktor schaltet ab und Kabelbruch anzeige
int16_t diff = (int16_t) (AD2 - LOW_ADC2) - (-AD5 + LOW_ADC5);
if (diff < 0) {diff = -diff;} // absolute
if ((diff > 20) || (AD2 > (HIGH_ADC2+WIRE_TOLERANCE)) || (AD2 < (LOW_ADC2-WIRE_TOLERANCE)) || (AD5 > (LOW_ADC5+WIRE_TOLERANCE)) || (AD5 < (HIGH_ADC5-WIRE_TOLERANCE)))
{
wire_damage = 1;
PORTB |= 1<<PB5; // Disable power electronics
}
else
{
wire_damage = 0;
PORTB &= ~(1<<PB5); // Enable power electronics
}
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 16
Average Mean Filter
Ein Filter für aktuelle Position und ein Filter für Positionsvorgabe
Filter reduziert Schwankungen der ausgelesenen AD-Werte erfolgreich
static uint16_t stack[FILTER_SIZE] = {0};
static uint32_t sum = 0;
static uint8_t increment = 0;
sum = (uint32_t) sum - stack[increment] + new_value; // Correct sum
stack[increment] = new_value; // Replace oldest field with new value
// Increment to next container field:
increment++;
if (increment >= FILTER_SIZE) // Go back to first field when end of stack is reached
{
increment = 0;
}
return (uint16_t) sum/FILTER_SIZE; // Return mean value
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 17
Kaskadenregelung
Count-er 1
Drosselklappe
OCR1
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 18
Regelung
Kein Modell und keine Messungen vorhanden:  Regelung mit abstrakten Regelparametern , , , Ts nicht nötig
Zeitdiskretes Integral:
int32_t next_add = (int32_t) (P_term * TN_speed)/1024;
Integral = limit_integral((int64_t) Integral + next_add, (int32_t) INT16_MIN*16+1,(int32_t) INT16_MAX*16-1);
I_term = (int32_t) Integral/16; //back to INT16
900
2047
0
INT16_MIN
INT16_MAX
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 19
Regelung
Zusammenrechnen P- und I-Teil:
duty_cycle = limit_int16((int32_t) P_term + I_term, INT16_MIN+1, INT16_MAX);
Ergebnis auf PWM-Eingangswerte umrechnen
OCR1 = ((duty_cycle + 32767)*ICR1)>>16; //Teilung durch UINT_Max
Over- und Underflowprotection integriert
900
2047
0
INT16_MIN
INT16_MAX
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 20
Winkel in °
20
0
60
40
80
0
20
40
60
80
Duty Cycle in %
100
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 21
Main:
Ein Maindurchlauf zu Beginn mit 5 Hz, mit Optimierungen 33 Hz
lcd_write(); wurde Delay für Befehl von 1ms auf den Wert im Datenplatt von 50 µs gesenkt
Statischer Text wird in der Initialisierung auf das Display geschrieben
USART empfangen und Interaktion mit EEPROM wirklich nur bei neu empfangenen Werten in Interrupt aufgerufen
 Main wird schnell genug abgearbeitet, Interruptfrequenz von 900 Hz wird beibehalten
Zeitmessungen und Optimierungen
Regelung:
Zu Beginn 80% Arbeitsdauer, wenig Zeit für Mainabarbeitung
12% Reduktion durch „rechts shiften“ statt teilen bei kaskadierter Regelung
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 22
Lehren aus dem Projekt
Vorsicht beim Teilen:
  Genauigkeitsverlust
  Hohe Rechenzeit
Versionskontrolle mit Git:
  Ermöglicht Zusammenarbeit am selben Code
  Gleichzeitige Backup Lösung
Übertragung von möglichst vielen Variablen über USART  vereinfachtes Debugging
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 23
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

## Slide 24
Fragen?

## Slide 25
Gleiche Einstellung wie im µController
Reihenfolge in denen Bytes gesendet werden
Konfiguration der COM-Schnittstelle

## Slide 26
Der Header markiert den Anfang einer Übertragung.
Standarddatentyp, in dem die Nachrichten interpretiert werden sollen. Für „Byte- Unpack“ muss dieser uint8 sein.
Größe des Arrays der empfangen Daten. Hier werden 16 8-Bit-Variabeln empfangen.
Pausiert die Simulation während Daten empfangen werden
Empfangen der Daten
Markiert Ende einer Übertragung. Hilfreich wenn Strings gesendet werden.

## Slide 27
Rückwandlung in die richtigen Datentypen
Datentypen
Größe

## Slide 28
Pausiert die Simulation während Daten gesendet werden.
Der Header markiert den Anfang einer Übertragung.
Markiert Ende einer Übertragung. Hilfreich wenn Strings gesendet werden.

## Slide 29
Inbetriebnahmemodus
Frequenz 1 Hz -> jeder 900 Interrupt wird der nächste Sollwert bestimmt
Sollwerte werden durch Array vorgegeben
Am Ende wechselt der Controller wieder in den Normalen Betriebsmodus
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design

## Slide 30
Warten auf Strom
Der Regler soll erst aktiv werden, wenn die Leistungselektronik mit Spannung versorgt wird.
Dafür wird ein konstanter Duty-cycle von 60 % ausgegeben.
Sobald sich die Drosselklappe über einen Schwellenwert bewegt, wird der Regler aktiv und Inbetriebnahmemodus gestartet.
Notes: Ca. 300 Gäste, Konzil, Festrede Prof. Dr. Rüdiger, Preisverleihung herausragende Studienabschlüsse, Startschuss Corporate Design